L’équipement informatique  pour le module EECA

Kit d’enregistrement (KE)

Description des pré-requis techniques et de configuration minimale

| 1. | Composition du Kit d’enregistrement |
| --- | --- |

Ce document a pour objectif de présenter l’équipement informatique 	appelé Kit d’enregistrement (KE)  nécessaire à l’utilisation du module EECA de FAETON et de résumer l’ensemble de ses pré requis à son bon fonctionnement au sein des EECA.

Une documentation sera fournie avant le démarrage. Elle comprendra un DVD d’autoformation, un manuel utilisateur et une procédure de première installation et de support.

|  | L’imprimante et le numériseur peuvent être regroupés en un seul élément respectant les configurations ci-contre. Exemple ci-dessus d’une imprimante-numériseur (2 en 1) |
| --- | --- |

| 2. | Pré requis matériel et logiciel |
| --- | --- |

Liste des matériels et logiciels requis

|  | Configuration matériel et logiciel |
| --- | --- |
| Micro-ordinateur | Type | PC |
|  | Systèmes d'exploitation Windows | Windows XP SP2, SP3 |
|  |  | Windows 7 (32 et 64 bits), |
|  |  | Windows Vista (32 et 64 bits), |
|  | Navigateur Internet | Navigateur : Internet Explorer version 8.x/ 9.x |
|  |  | Firefox version 4.x/10.x/ Firefox 10 ESR |
|  | Ecran | Écran : il est recommandé une résolution au moins égale 1280 x 1024 |
| Numériseur | Fonctions de numérisation | Résolution de numérisation minimale : au moins 300 dpi |
|  |  | Format de numérisation A4 |
|  |  | Compatibilité: TWAIN |
|  | Connectivité PC | Prise en charge de systèmes d'exploitations (Pilotes) : Windows XP,Vista,7 |
| Imprimante | Fonctions d’impression | Technologie d'impression : Jet d'encre - couleur ou Laser |
|  |  | Papiers et supports: Papier ordinaire au format A4 (21 x 29,7 cm) |
|  |  | Résolution d'impression: au moins 300 dpi |
| Logiciels-connexion internet | Protection virale | Un antivirus doit être installé sur le poste utilisateur. Le logiciel doit être régulièrement mis à jour afin d’assurer une protection optimale du poste de travail. |
|  | ADSL-Haut débit | Les acteurs externes doivent acquérir une connexion internet haut débit (capacités d'accès à internet supérieures à celle de l'accès analogique par modem à 56 kb/s). |
|  | Machine virtuelle Java (JVM) version 6 update 26 ou supérieure | Une machine virtuelle Java doit être installée sur le poste utilisateur afin de permettre le chargement de l’applet de numérisation La technologie utilisée pour l’applet de numérisation est de type TWAIN. |

| 3. | Vérification du respect des pré-requis |
| --- | --- |

Etape 1 : Vérifier la compatibilité du scanner (numériseur) et de l’imprimante à l’aide de la notice technique

Exemple de caractéristiques techniques d’une imprimante-scanner

- Vérifier les informations ci-dessous à l’aide de la notice technique de votre imprimante-scanner

| Vérifier que la résolution minimale de l’imprimante est supérieure à 300 dpi |
| --- |
| Vérifier que la résolution minimale du scanner est supérieure à 300 dpi |
| Vérifier que le scanner est compatible Twain |
| Vérifier les systèmes d’exploitation supportés par le scanner : Windows xp, Vista, Windows 7. |
|  | Les produits informatiques disposent en général d’une assistance en ligne. Si vous ne disposez pas de la notice technique de votre scanner, effectuer une recherche sur internet en inscrivant le nom de votre produit dans un moteur de recherche. |

Etape 2 : Vérifier la version de votre système d’exploitation

- Cliquer sur le bouton « Démarrer »

- Positionner le curseur sur « Paramètres »

- Cliquer sur « Panneau de configuration

- Double-Cliquer sur « Système »

|  | La fenêtre « Propriétés système » est également accessible en appuyant simultanément sur les touches « Ctrl » et « Pause ». |
| --- | --- |

Etape 3 : Vérifier la version de votre navigateur internet

- Accéder à votre navigateur Internet

- Cliquer sur l’icône « ? »

- Cliquer sur « A propos de… »

Firefox

Dans le cas où votre navigateur Firefox n’est pas dans une version supportée : procéder au téléchargement  et à l’installation du Firefox en suivant le lien :

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/navigateur/fiches/116789.html

Internet Explorer

Dans le cas où votre navigateur Internet Explorer n’est pas dans une version supportée : procéder au téléchargement  et à l’installation de Internet Explorer en suivant le lien :

http://windows.microsoft.com/fr-FR/internet-explorer/downloads/ie-9/worldwide-languages

Etape 4 : Vérifier que votre navigateur internet dispose de la machine virtuelle Java (JVM) nécessaire pour le chargement de l’applet de numérisation.

- Dans le cas où votre navigateur ne dispose pas de la machine virtuelle Java : procéder au téléchargement et à l’installation de JVM sur votre poste de travail. Le  lien de téléchargement du JVM: http://www.java.com/fr/download/manual.jsp

- Dans le cas où Java est déjà installé mais où l’applet de numérisation ne fonctionne pas, vous pouvez avoir besoin d'activer Java via votre navigateur. Pour rappel, la JVM doit être en version 6 ou supérieure.

| Activer Java via votre navigateur internet |
| --- |
|  | Internet explorer : Cliquez sur Outils puis sur Options Internet Cliquez ensuite sur l'onglet Sécurité, puis sélectionnez le bouton Personnaliser le niveau. Déroulez la fenêtre jusqu'à Script des applets Java. Assurez-vous que la case d'option Activer est cochée Cliquez sur OK pour enregistrer vos préférences Firefox Démarrez le navigateur Mozilla Firefox ou redémarrez-le s'il est déjà en cours d'exécution En haut du navigateur, sélectionnez le bouton Firefox (ou le menu Outils sous Windows XP), puis Modules complémentaires.La fenêtre Modules complémentaires s'ouvre. Dans le fenêtre Modules complémentaires, sélectionnez Plugins Cliquez sur le plugin Java (TM) Platform pour le sélectionner Cliquez sur le bouton Activer (Si le bouton indique Désactiver, cela signifie que Java est déjà activé) |